# Технические условия

### Технические условия на металлические прокатные лотки OSTEC

ТУ 3449-001-13366978-04 - лотки металлические для электропроводок;
ТУ 3449-002-13366978-04 - короба металлические для электропроводок;
ТУ 3449-003-13366978-04 - кронштейны настенно-потолочные.

### ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Запатентованная система кабельных лотков (коробов) "Остек" соответствует требованиям ГОСТ 20803-81, ГОСТ 20783-81 и сертифицирована по следующим характеристикам:
- класс защиты: IP00 (лотки без крышек), IP20 (лотки с крышками); 
- пожарная безопасность: НГ, R 30
 
2. Система кабельных лотков (коробов) служит для поддерживания и защиты электропроводок и кабельных линий.

3. Система кабельных лотков (коробов) изготовлена из листовой и рулонной холоднокатаной стали марки 08 ПС, оцинкованной горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования (ГОСТ 14918-80).

4. Система кабельных лотков (коробов) соответствует виду климатического исполнения У категории размещения 3 (ГОСТ 15150).

5. Система кабельных лотков (коробов) может быть использована в качестве защитного проводника.

6. Система кабельных лотков (коробов) состоит:
- лотки металлические для электропроводок;
- короба металлические для электропроводок; 
- кронштейны настенно-потолочные.

7. Лотки (короба) металлические для электропроводок, предназначены для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий.

8. Кронштейны настенно-потолочные, предназначены для установки на них лотков (коробов).

9. Лотки (короба) металлические для электропроводок состоят из модификаций:
- лотки перфорированные металлические с крышками и без крышек; 
- лотки неперфорированные металлические с крышками и без крышек; 
- короба перфорированные металлические; 
- короба неперфорированные металлические.

10. В зависимости от назначения основные элементы лотков (коробов) подразделяются на:
- секции прямые ( для прямолинейных электропроводок); 
- секции угловые ( для поворота электропроводок в горизонтальной и вертикальной плоскостях); 
- секции ответвительные ( для присоединения ответвлений); 
- секции переходные (для перехода от одной ширины лотка (короба) на другую.

11. Прокладка проводов и кабелей в лотках (коробах) производится в соответствии с " Правилами Устройства Электроустановок" издание 6-е, 7-е. (п. 2.1.61.).

Технический паспорт на прокатные лотки OSTEC (.pdf, ~4,85 Mb)

### Технические условия на проволочные лотки OSTEC

ТУ 3449-001-42816528-07 - лотки проволочные для электропроводок

### Технические условия на лестничные лотки OSTEC

ТУ 3449-002-52612787-07 - лотки лестничные металлические

Информация предоставлена ООО "ТД "ОСТЕК-СИСТЕМЫ".